Инструкция №

По охране труда и технике безопасности при работе с режущими, колющими инструментами и металлорежущим оборудованием.

Режущие, колющие инструменты (ножи, пилы, топоры, отвертки), а также металлорежущее оборудование (токарные, фрезерные, сверлильные, шлифовальные, заточные станки) являются источниками повышенной опасности для человека и могут при их неправильном использовании в быту, на уроках труда и практике привести к серьезным

травмам. Для того чтобы избежать травм, необходимо руководствоваться следующими правилами безопасности.

- При работе с режущими и колющими инструментами их режущие поверхности и острые кромки должны быть направлены в сторону, противоположную телу работающего, чтобы избежать травмы при
случайном срыве инструмента с обрабатываемой поверхности.

- Пальцы рук, удерживающие обрабатываемый предмет, должны
находиться на достаточном удалении от режущих кромок, а сам пред
мет должен быть надежно закреплен в тисках или каком-либо другом
зажимном приспособлении.

- На рабочем месте режущие и колющие предметы должны распо
лагаться на видном месте, а само рабочее место должно быть освобо
ждено от посторонних и ненужных предметов и инструментов, о кото
рые можно зацепиться или споткнуться.

- Положение тела работающего должно быть устойчивым. Нельзя
находиться на неустойчивом или колеблющемся основании. При ра
боте с режущим инструментом, имеющим электрический или какой-
либо другой механический привод (электродрели, электрорубанки,
электропилы), нужно быть особенно осторожным и строго соблюдать
требования безопасности. Электрический инструмент является источ
ником многих тяжелейших травм, т.к. скорость его вращения очень
велика, а быстрота реакции человека недостаточна, чтобы в момент
аварии вовремя отключить подачу электричества.

- Если при работе с электроинструментом вы почувствовали удар
током, работу необходимо немедленно прекратить до устранения по
вреждения изоляции. Обычно ручной электроинструмент выполня
ется в корпусе и с рукояткой из электроизолирующего материала
(пластмассы). При повреждении корпуса или наличии трещин его ис
пользование недопустимо. Выпускают электроинструменты в метал
лическом корпусе, но он менее надежен с точки зрения обеспечения
электробезопасности, поэтому им лучше не пользоваться.

- Работающий должен быть одет так, чтобы исключить попадание
частей одежды под режущую кромку или на движущиеся части инстру
мента (особенно важно, чтобы рукава одежды были застегнутыми). В
противном случае рука может быть затянута под режущий инструмент.

- Инструмент включают только после того, как работающий подго
товил рабочее место, обрабатываемую поверхность и занял устойчивое
положение. После завершения операции обработки инструмент дол
жен быть отключен.

- При обработке хрупких материалов образуется факел частиц, вы
летающих с высокой скоростью из-под режущего инструмента.

- Частицы, обладающие большой кинетической энергией, могут нанести травму, особенно опасно повреждение глаз. Поэтому, если на инструменте отсутствуют специальные защитные экраны, лицо человека должно быть защищено маской, а глаза — очками. Рабочая одежда должна быть из плотного материала.

•	При обработке вязкого материала образуется стружка (особенно
опасна металлическая). Она наворачивается на вращающийся режу
щий инструмент, а затем под действием центробежной силы может
вылететь и нанести травму. Поэтому образующуюся ленточную струж
ку нужно своевременно удалять с инструмента, предварительно оста
новив его.

Обрабатываемые поверхности и обрабатывающий инструмент при высоких скоростях резания разогреваются за счет трения до высоких температур. Поэтому после обработки, прежде чем дотрагиваться до обработанной поверхности и инструмента, нужно дать им охладиться.

•	Металлорежущие станки оборудуются прочными защитными эк
ранами для защиты от осколков, частиц стружки. Работа допускается
только при опущенном защитном экране.